## Slide 1
芯来RISC-V赛题答辩
队伍成员：张明明 肖昱 宋飞亮
指导老师：邓江峡
队伍编号：CICC599 团队名称：我想静静

## Slide 2
目录
Contents
团队介绍
研究背景及意义
1.
2.
项目简介
研发情况及创新点
3.
4.
项目心得体会
后续工作
5.
6.

## Slide 3
1
PART ONE
团队介绍

## Slide 4: 1.团队成员
指导老师：邓江峡 集成电路设计和验证 杭州电子科技大学副教授
成员
1.张明明 杭州电子科技大学集成电路专业研究生
2.肖昱 杭州电子科技大学电子信息与工程专业研究生
3.宋飞亮 杭州电子科技大学电子科学与技术专业研究生

## Slide 5
2
PART TWO
研究背景及意义

## Slide 6: 2.研究背景及意义
近年来，全球心血管病患病人数整体呈上升趋势，病例数从 1990 年的 2.71 亿增至 2019 年的 5.23 亿，
增长近一倍。而在国家心血管病中心近日发布的《中国心血管健康与疾病报告 2021》中指出，我国心
血管患病率处于持续上升阶段，文中提到我国现患心血管病人数为 3.3 亿，其中脑卒中患者 1300 万人，冠
心病患者 1139 万人，心力衰竭患者 890 万人，肺源性心脏病患者 500 万人，心房颤动患者 487 万人，风
湿性心脏病患者 250 万人，先天性心脏病患者 200 万人，下肢动脉疾病患者 4530 万人，高血压患者 2.45
亿人，同时，我国每 5 例因病死亡病例中就有 2 例死于心血管病，已然成为致死率最高的疾病。在中国，
今后 10 年心血管病患病人数仍将快速增长.特别是农村,近几年来心血管病死亡率持续高于城市水平.与此
同时,心血管病住院总费用也在快速增加,2004 年至今,年均增速远高于 GDP 增速.中国心血管病负担日渐加
重,已成为重大的公共卫生问题,加强政府主导下的心血管病防治工作刻不容缓。
研究背景

## Slide 7: 2.研究背景及意义
研究意义
心音信号是一种可以用来表征人体心脏生理状况的信号，应用于听诊辅助治疗已经有相当久远的历史。由于心音信号在诊断心脏疾病时所表现出的重要表现，近年来，国内学者都对其进行了大量的研究。心音信号含有关于心脏的各个部分如心房，心室，心血管及各个瓣膜功能状态的大量得到生理和病理信息，能够很好地反映大血管，血液流动，心脏活动以及心脏的健康状况。然而，现在的临床诊断大都是医生通过听诊器听到心脏的跳动的声音来进行一个初步的诊断，具有很强的主观性，经验性。而通过计算机辅助诊断的心音信号分析系统对心音信号进行分析可以有效提高诊断的客观型和准确性，同时还可以避免分析过程中对某些微小信息的遗漏。

## Slide 8
3
PART THREE
项目简介

## Slide 9: 2.研究简介
1.前期工作
我们通过python对心音的波形文件进行预处理和生成频谱二阶谱图，并利用二分类训练模型对图像进行二分类训练。
2.硬件设计
我们在原有E203 CPU core的基础上，针对E203内核微架构的乘除法模块进行了优化，并对E203 core进行了单精度浮点指令集（F）的扩展。同时，我们运用协处理器接口，对输入数据进行卷积，激活（Tanh函数），池化（去平均值），再卷积等运算，完成对处理器运算算子的加速。
3.软件设计
软件设计中，我们将收集到的心音信号图像数组加载到协处理器中，并将权重，偏置参数导入协处理器，然后启动硬件卷积神经网络模块，最终取出结果。

## Slide 10
4
PART FOUR
研发情况及创新点

## Slide 11: 4.研发情况及创新点
蜂鸟E203内核优化
本设计最终决定继续采用Booth4乘法器，但将在每个周期计算两个booth code，即每次计算4位，对于无符号乘法进行一位符号扩展后统一当作有符号数进行运算，共需要9个迭代周期来完成乘法的计算，在E203计算通路中，将两个的加法计算变成3个，其中最后一个加数的计算将只在乘法计算时生效。
乘法优化
蜂鸟E203指令集扩展
本项目采用由Berkeley雇佣监督开发的FPU项目单元。该项目是二进制浮点的硬件实现，它符合IEEE浮点运算的标准，支持多种浮点格式，使用parameters模块独立确定指数的宽度和有效字段。可选的格式包括：16位半精度、32位单精度、64位双精度和128位四精度的标准格式（本次项目仅使用其32位单精度格式）。
单精度浮点指令集扩展

## Slide 12: 4.研发情况及创新点
NICE核的应用及扩展
通过NICE协处理器接口的添加，实现对蜂鸟E203 RISC-V内核进行运算算子的扩展，以配合本项目所需的卷积神经网络，提升运算速度，更好完成大量心音数据的分类。
我们设计的卷积神经网络协处理器由NICE接口，特征图存储器，权重存储器，激活模块，池化模块，结果存储器，加法树组成。

## Slide 13
5
PART FIVE
项目心得体会

## Slide 14: 5.项目心得体会
本次项目开发，主要有以下心得：
关键问题：设计中应首先抓住关键问题，连接设计全貌，合理规划
工作安排：设计中应在工作初期有较完整的工作安排文档，合理安排每个人员分工
设计进度：应提前规划每段时间的工作进度，定期讨论交流
积极分享：分享才能提高

## Slide 15
6
PART SIX
后续工作

## Slide 16: 6.后续工作
本次项目由于前期规划散乱，最终成品并不完整，之后还有较多需要改进的内容：
针对微架构优化较为单一，之后在保证低功耗小面积的前提下，可考虑从硬件除法器设计，微架构的调整，分支预测等方面进行优化
完善单精度浮点指令集的扩展，并深度开发Berkeley HardFloat单元，完成对半精度，单精度，双精度等的支持
此次设计主要以内核开发为主，并未在外设部分做开发，之后需根据该项目需求，增加外设支持，完善系统应用
项目设计为心音分类系统，但项目整体流程不够完善，之后将考虑从心音采集，量化，分类完善整体系统级应用，以支持完整心音分类流程，使得整个系统级应用前景更加明晰

## Slide 17
敬请老师批评指正
THANKS!